## Slide 1: 火灾火源探测小车 设计评审
第五组
吴星泽、徐力、王世年、焦光磊、衣峰
2021-06-17

## Slide 2
目录
研究背景及意义
主要模块及设计
核心功能的调试
主要的算法实现
预算分工及计划

## Slide 3
1. 研究背景及意义
1.1 火灾起火现状
一直以来，无论是在我国，还是在世界范围内，森林火灾频发，森林起火的主要方式是地表热源点将森林可燃物、火源和火险天气集合在一起的综合作用所导致，在此点源的基础上进一步蔓延，形成火灾。目前主要的应对手段是人工扑灭火线，耗时耗力，且事故频发。
而另一方面，建筑起火一样频发，相较于森林火灾，建筑着火，有着燃烧迅速、火场情况更加复杂等特点。目前的救援方法除了外部扑救之外，往往还要消防员深入火灾内部施救，不确定的环境，以及燃烧爆炸的复杂性，使众多消防员命陷其中。

## Slide 4
2014年6月22日中午，内蒙古自治区大兴安岭北部原始林区发生火灾，发现10多处火点。其中大的1亩以上，小的也有半亩，散布在森林腹地，起火原因尚不明确。由于地被物厚，且多分布油脂较大的马尾松、落叶 松和桦树，地表还有大量的石塘林，扑打和清理的难度都很大。
1. 研究背景及意义
1.2 森林多点起火

## Slide 5
2018年12月28日19时30分 ,江苏省启东市寅阳镇一箱包制造厂发生火灾 ,由于发现及时 ,扑救得当 ,未造成严重后果。经专家勘察发现存在多个起火点。最早起火为厂房内中间起火点 ,同时证明厂房北侧起火点为飞火所致 。
动力配电及起火点关系示意图
1. 研究背景及意义
1.3 建筑内多点起火

## Slide 6
本次设计的火源探测小车具有以下重要功能:
1、通过红外热成像模块寻找火源点
2、通过GPS模块，用算法在地图上进行火源点的标识
通过热成像模块可同时寻找多个火源点，并将其在地图上一一标识。
利用该小车可有效预防多点起火带来的安全以及财产问题。
1. 研究背景及意义
1.4 研究意义

## Slide 7
2. 主要模块及设计
2.1 电源管理
电源：PR12V锂电池组
电源控制芯片：LM2596S
形成高效稳压电路，并进行不同电压之间的负载调节

## Slide 8
2. 主要模块及设计
2.2 电机驱动

## Slide 9
2. 主要模块及设计
2.3 超声波模块
超声波模块是利用超声波的特性检测距离的传感器，其带有两个超声波探头，分别作为发射和接收超声波。其测量的范围是0-500cm。
1) 采用Trig引脚触发，自动检测是否有信号返回
2) 有信号返回，通过Echo引脚输出一个高电平脉冲
3) 距离=(高电平脉冲时间*340)/2

## Slide 10
2. 主要模块及设计
2.4 红外避障模块
该传感器具有一对红外发射管与接收管，发射管发射一定频率的红外线在一定的范围内，如果没有障碍物，发射出去的红外线，会因传播的距离越来越远而逐渐减弱，最后消失。如果前方有障碍物，红外线反射回来后会被接收管所接收。我们通过检测相关引脚的电平状态，让小车做出相应的动作。

## Slide 11
2. 主要模块及设计
2.5 GPS模块
串口调试：
模块的串口选择到A（黄色跳冒），通过USB口与L76X进行通信。
连接接天线，插上USB线，再连接到电脑。如图所示。连接之后，电源指示灯（PWR）长亮。
将天线的另一端放到可以看的到天的地方。
等待 1S 左右， TXD 指示灯开始闪烁，表明有数据传输

## Slide 12
2. 主要模块及设计
2.6 红外热成像模块
串口驱动为JM_MLX90640X_M，具体调试步骤如下：

## Slide 13
2. 主要模块及设计
2.7 树莓派主控板

## Slide 14
2. 主要模块及设计
2.8 零部件型号规格
零部件型号规格表 |  |  |  |  | 
零部件 |  | 数量 | 型号 | 规格 | 材料
控制系统 | 树莓派 | 1 | 树莓派4B+ | 16GB | 
 | 树莓派散热器 | 1 |  |  | 铜
 | 扩展板 | 1 | BST-4WD | v4.0 | 
 | 蓝牙模块 | 1 | zs-040 | 4.0 | 
 | 电池 | 2 | PR12 | 12V | 锂电池
车体结构 | 铝合金车底板 | 1 |  |  | 铝合金
 | 车体上层扩展板 | 1 |  |  | 亚克力板
 | 轮胎 | 4 |  |  | 橡胶
 | 直流减速电机 | 4 | GM12-N20VA |  | 
 | 电机固定支架 | 4 |  |  | 碳钢
 | 螺丝螺母 | N | M3/M2.5/M2 | 6/8/10mm | 铜、碳钢
 | 车体外壳 | 1 |  |  | 亚克力板
外设部件 | 防火涂层 |  |  |  | 防火硅胶涂料
 | 云台 | 2 |  |  | 亚克力板
 | 电机风扇 | 1 |  |  | 塑料
 | 广角摄像机 | 1 | ZEROWH | 500W像素 | 
 | 舵机 | 3 | TS-90A | 9g | 
 | 蜂鸣器 | 1 | YB-MVR02 | ver1.0 | 
传感器 | 超声波避障模块 | 1 | ultraseonic | 500cm | 
 | GPS模块 | 1 | L76X GPS HAT | <2.5mCEP | 
 | 烟雾传感器 | 1 | MQ-2 |  | 
 | 火焰传感器 | 4 | sensor-serious |  | 
 | 红外测温点阵传感器 | 1 | JM_MLX90640_M | 32x24 | 

## Slide 15
3. 核心功能的调试
3.1 定位功能的实现
GPS模块在PC端输出的原始内容
$GNGLL
<1>3101.5979 纬度，度分格式（前导位数不足则补0） <2>N 北纬或南纬 <3>12126.0120 经度，度分格式（前导位数不足则补0） <4>E 东经或西经 <5>1111142.000 UTC时间，hhmmss.sss格式 <6>A 状态，A=定位，V=未定位 <7>A 模式指示，A－自动模式；D－差分模式；E－估算（航位推算）模式；M－手动输入模式；S－模拟器模式 <8>45 校验值
原始数据表示的意义

## Slide 16
3. 核心功能的调试
3.1 定位功能的实现
1. N（北纬） 3101.5979 （1） 3101.5979 ÷ 100 = 31.015979（取整）= 31 （2） 015979 ÷ 60 = 0266.3 得到以度形式的纬度坐标为 N 31.02663° 2. E（东经） 12126.0120 （1） 12126.0120 ÷100 = 121.260120 （取整）= 121 （2） 260120÷60 = 4335.3 得到以度形式的经度坐标为 E 121.43353°
经纬度转换公式
GPS定位结果和实际对比，基本一致
所在地
定位点

## Slide 17
3. 核心功能的调试
3.2 红外热成像火源识别
读取768点温度数据
将温度数据转换为灰度图
滤波降噪
形态学膨胀与腐蚀
图形二值化
记录热源中心点位置

## Slide 18
3. 核心功能的调试
3.2 红外热成像火源识别
1. 红外热成像摄像头随舵机旋转，查找多点火源（热源）
2. 摄像头舵机转向，将火源对准热成像的中心位置
3. 调整小车运动方向，同时保证热成像摄像头对准热源中心

## Slide 19
3. 核心功能的调试
3.2 红外热成像火源识别
4. 高于环境温度一定值的点暂定为火源，随着距离接近，中心温度上升，判断为火源，反之，标定其不为火源。

## Slide 20
4. 主要的算法实现
4.1 车辆运动系统
对于4路直流减速电机的控制，采用的是TB6612FNG驱动芯片来驱动电机。
通过控制驱动芯片的AIN1,AIN2,BIN1,BIN2,PWMA,PWMB的电平高低来控制电机的正转，反转，停止。
进而通过控制PWMA,PWMB在0-255之间控制小车的速度。一路PWM控制小车一侧电机的速度。

## Slide 21
4. 主要的算法实现
4.2 红外摄像头云台
小车上的舵机有三个，摄像头云台左右转向舵机，上下转向舵机，超声波云台左右转向舵机。
舵机驱动范围是0-180°。
舵机的控制：一般需要一个20ms左右的时基脉冲，该脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内的角度控制脉冲部分。本次实验的采用的舵机是180度伺服，控制关系如下：
0.5ms-----------------0度
1.0ms-----------------45度
1.5ms-----------------90度
2.0ms-----------------135度
2.5ms-----------------180度

## Slide 22
4. 主要的算法实现
4.3 超声波云台避障

## Slide 23
4. 主要的算法实现
4.4 寻源标定火源

## Slide 24
5. 预算分工及计划
5.1 项目预算
已购清单（1840元）：
  小车运动系统及超声波传感器：486.29
  红外测温点阵传感器：410
  GPS模块：171
  树莓派控制系统：771.5
未购预算（3000元）：
  车辆运动系统改进（1000）
  车体强化与改进（1000）
  其他加工费（1000）

## Slide 25
5. 预算分工及计划
5.2 时间计划

## Slide 26
5. 预算分工及计划
5.3 人员分工

## Slide 27
感谢倾听
请批评指正
第五组
吴星泽、徐力、王世年、焦光磊、衣峰
2021-06-17